Odpovědi na otázky k akci „Stavební úpravy nebytových prostor a vznik podporovaného bydlení“

(doplněná výkresová část a výkaz výměr jsou k dispozici u kontaktní osoby – David Plíštil, dotace@snadno.eu)

- V místnosti 1.01 dle výkresu č. 2 chybí okno. – STS a NS je jiný, dojde jak k zazdění okna tak ke vzniku nového.

- Celový počet oken a dveří je dle pohledů 49, v půdorysu jich je 48 a v rozpočtu celkem 42. – pohledy a půdorysy jsou dle počtu 48ks, v rozpočtu pro MMR a OPŽP jich je jen 42, zbývající  okna v nově doplněném rozpočtu

- Nenašel jsem detailnější rozpis dveří s požární odolností, reps nejsou patrny z výkresů. – detail dveří je v PBŘ a nově v rozpočtu

- Nemáme k dispozici výkresy ZTI, El.instalací, hromosvodu. – výkresy jsou nově dodány

- V textech B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA je uvedeno, že součinitel prostupu tepla oken bude U = 1,2, ve zprávě k F1. POZEMNÍ OBJEKTY, část 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, v článku d7 se uvádní  Uf = 0,95 a Ug (trojsklo) = 0,5. Co z toho platí? – všechny okna musí být dle auditu s U=1,2

- V rozpočtu postrádám položku – parotěsná fólie. – parotěsná folie je započtena do plochy zateplení

- V rozpočtu postrádám rampu u vstupu (nejsou ovšem ani žádné podklay k rampě do 2NP). – rampy byly naceněny společně v jednom bodě, jedná se o venkovní rampu mobilní, vnitřní rampa napojená na zábradlí schodiště, doplněno v novém rozpočtu

- V rozpočtu postrádám střešní okna. – nově doplněno do rozpočtu

- Postrádám specifikaci minerální vaty (lambdu). –minerální vata dle auditu musí mít lambdu 0,04 W/mk

- V technické zprávě se píše o přístavbě garáže, ve výkresové dokumentaci žádná garáž není. - investor má zájem o přístavbu garáže pro hasičský vůz, ale v této etapě se nebude realizovat

- ve zprávách se píše o ukotvení SDK podhledů na I. č. 12, v rozpočtu jsem žádné profily nenašel, ani v dokumentaci. - nově doplněno v rozpočtu, jedná se o chodbu v posledním NP Ič. 12 bude osazeno osově po 3m na ně až poté osazený rastr a SDK podhled - dle PBŘ

- Moc nerozumím dělení rozpočtů, v jednom rozpočtu se uvádní D+M kondezačního kotle výkon 3,8-13 kW při Tv/Tr=50/35°C souborem 3 ks, v dalším rozpočtu je Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 52 kW, souborem 1 ks, to jsou celkem 4 kotle, ve schematu vytápění jsou kotle 3. – tento objekt bude čerpat finance ze dvou dotačních titulů, proto jsou kotelny částečně v jednom i druhm rozpočtu. Dotace z OPŽP je na spodní část objektu, dotace na podporované byty je na 2patro a podkroví. Finance na zřízení 2 nájemních bytů jdou výhradně z finančních prostředků obce.

1) položkový rozpočet "Multifunkční centrum Trhová Kamenice " :

- chybí výpis armatur ke kotlům a exp. Nádobám – všechny údaje v nově doplněném rozpočtu

- chybí výpis rad. Šroubení – všechny údaje v nově doplněném rozpočtu

- součet počtu otopných těles dle výkresů č. 14,15 a 16 je celkem 49 ks - ve výpisu je  jen 48 ks – všechny údaje v nově doplněném rozpočtu

- velikost otopných těles není v PD - ve výpisu je uveden jen jeden typ pro všech 48 ks  – všechny údaje v nově doplněném rozpočtu a projektové dokumentaci

- chybí výpis měření tepla pro byty – všechny údaje v nově doplněném rozpočtu

- z PD nelze zjistit, zda budou potrubí ÚT vedena u podlahy bez izolace nebo v podlaze s izolací – potrubí ÚT bude vedeno u podlahy bez izolace

2) položkový rozpočet "Vybudování podporovaného bydlení - Nebytové prostory" :

- položky "Rozvody vodoinstalací" a "Rozvody vnitřní kanalizace" nelze ocenit - není PD a nejsou známé napojovací body – všechny údaje v nově doplněném rozpočtu a projektové dokumentaci

- umyvadla nejsou všechna o rozměru 450x330, ale 5 ks je dle ikony v PD invalidních –umyvadla nacenit dle nově doplněného rozpočtu

- WC invalidních by tedy mělo být také 5 ks nikoliv 4 ks - nacenit dle nově doplněného rozpočtu

- celkový počet umyvadel a WC je o 1 ks nižší než je označeno v PD - nacenit dle nově doplněného rozpočtu

- bude mít sprchová vanička také zástěnu a jaký bude materiál výplně ( bezp. sklo nebo polystyrol) ? - nacenit dle nově doplněného rozpočtu, výplň není určena

-  chybí výpis vodovodních baterií  (sprchová, umyvadlová, umyvadlová invalidní, dřezová) - nacenit dle nově doplněného rozpočtu

- dřez budou dodávkou zdravotechniky nebo truhlářských prací, nejsou výpisy a typy kuchyňských linek - nacenit dle nově doplněného rozpočtu

- co znamená celá kapitola "731 Kotelny" ? (1 kotel do 80 kW, 69 ks otopných těles atd. - není ÚT obsaženo v předchozím položkovém rozpočtu?) – tento objekt bude čerpat finance ze dvou dotačních titulů, proto jsou kotelny částečně v jednom i druhm rozpočtu. Dotace z OPŽP je na spodní část objektu, dotace na podporované byty je na 2patro a podkroví. Finance na zřízení 2 nájemních bytů jdou výhradně z finančních prostředků obce.

V projektové části ani ve výpisu prvků jsem nenašel podklady pro zpracování elektro prací. - projekt veškerých instalací nově doplněn, společně s rozpočtem

Dotaz k typu kotlů : v technické zprávě je požadavek na ohřev TUV - jakým způsobem ? Bude ohřev TUV průtočným způsobem nebo bude kotel s vestavěným nebo externím zásobníkem ? Jaký je požadavek na obsah tohoto zásobníku ? -TUV bude připravována v průtokovým způsobem v kotli, zvlášť pro knihovnu, SDH, společné prostory, TUV pro byty bude v elektrických akumulačních nádobách v jednotlivých bytech zvlášť

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme o následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky "Multifunkční centrum Trhová Kamenice":

- doplnění projektové dokumentace, která bude splňovat alespoň požadavky § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů - podle stávající praxe je možné tento předpis vzít jako standard a vzhledem k předpokládanému stavebnímu řízení by zadavatel měl mít tuto dokumentaci ve stanoveném rozsahu k dispozici; - nově doplněno

- zpřesnění a doplnění výkazu výměr rozepsáním uvedených kompletů do jednotlivých položek s uvedením výměr; pokud jsou ve výkazu výměr uvedeny komplety (například celá elektroinstalace je 1 soubor bez dokumentace a podmínek), není možno dodržet ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. - nově doplněno